## Slide 1: GONILA V STROJIH IN NAPRAVAH
tit8
Večino strojev in naprav ter vozil sestavljajo pogonski deli in gonila. Gonila – skupek strojnih delov za prenos in spremembo gibanja.
Gonila prenašajo gibanje s pogonske na gnano gred. Pogonski del orodja je motor ali sila človeških rok.

## Slide 2: GONILA
So vmesni člen med pogonskim in gnanim strojem.
Prenašajo moč in služijo prenosu gibanja med gredmi.

## Slide 3
Zobniška gonila so sestavljena iz enega ali več zobniških parov, ki so v ubiranju (premikajo se zob za zob).
So pomembna pri gradnji strojnih naprav.
Primerna so za prenos majhnih in večjih moči, pri tem pa imajo dober izkoristek.
Prenašanje gibanja omogoča posebna oblika koles.
Zobniki so najpogosteje uporabljena vrsta gonil, saj lahko med gredmi prenašajo velike obremenitve.
Glede na obliko delimo zobnike na valjaste, stožčaste, polžaste in zobate letve.

## Slide 4
Vir: http://lace.uni-mb.si/Strojni_elementi_ging/Stozcasti%20zobniki.pdf

## Slide 5: ZOBNIŠKI PRENOS
Dobre lastnosti :
velika natančnost vodenja,
natančna prestavna razmerja,
možnost prenosa velikih sil med gredmi,
velika zdržljivost,
majhne izgube pri prenosu energije,
dolga življenjska doba,
strnjenost konstrukcije
Slabe lastnosti :
zahtevna izdelava,
dražji,
velika možnost obrabe,
zahtevno vzdrževanje,
vibracije so velike,
pri nenadnem povečanju obremenitve obstaja nevarnost zloma zoba

## Slide 6: Zobniška gonila – smer vrtenja
Zobnik je valjasto ali stožčasto telo, ki ima po obodu zobe. Zobniki so postavljeni eni poleg drugega in tako prenašajo gibanje. Zobniška gonila so primerna za prenos tako majhnih kot največjih moči z zelo dobrim izkoristkom. Zavzemajo malo prostora, lego zobniškega gonila pa lahko prilagodimo potrebam stroja.

## Slide 7
V katero smer se bo zavrtel rumeni zobnik?
Kateri zobnik se vrti najhitreje?
Kako hitro se vrti rumeni zobnik?

## Slide 8
Gonilna/pogonska gred
Gnana gred
Ročni vrtalni stroj
Zobniški prenos pri vrtalnem stroju
Oglje si slike zobniških prenosov in pojasni namen zobniških prenosov v napravah in strojih.

## Slide 9
Zobniški par, s katerim zmanjšamo število vrtljajev pri mešalcu betona.

## Slide 10: Prestavno razmerje
i = z2/z1 ali i = n1/n2
i - prestavno razmerje
z1 - število zob gonilnega zobnika
z2 - število zob gnanega zobnika
n1 - število vrtljajev gonilne gredi
n2 - število vrtljajev gnane gredi

## Slide 11
Izračunaj prestavno razmerje zobnika X in Y.
Rdeči zobnik se zavrti 2x, modri enkrat. Prestavno razmerje je 2:1. (preštejemo število zob)
i = 20/10=2/1=2:1
i = z2/z1

## Slide 12
Zobniki so narejeni iz kovin ali umetnih mas. Med seboj se razlikujejo po obliki zob in po postavitvi gredi (ravni zobje, poševni, puščičasti).

## Slide 13
ZOBNIŠKO GONILO/ZOBNIŠKI PRENOS

## Slide 15
POLŽASTA GONILA
gredi sta mimobežni, največkrat pod pravim kotom
zobje polža so oviti okrog valja v obliki vijačnice
gonilni del je vedno polž
čim večje je polžasto gonilo, tem počasneje se vrti
polž se zavrti 1 krat, gnani zobnik se premakne za en zob
gnani zobnik v tem zobniškem paru ne moremo zavrteti (preveliko trenje, obraba zobniškega para)
nahaja se v ročnem električnem mešalcu

## Slide 16
Polžasti zobniki so zobniki v obliki vijakov. Zaradi vrste posebnih lastnosti se polžast zobniški prenos vsakodnevno uporablja v številnih napravah.

## Slide 17
Zobata letev – kot med osjo in letvijo je 90 ⁰
Pri gonilu z zobato letvijo se zobnik vrti, letev se giblje premo.